## Slide 1: Sistem wireless pentru monitorizarea parametrilor solului
Student: Pricop George-Daniel
Profesori coordonatori: Boicu Mihaela
Olteanu Gabriela

## Slide 2: 03 02 04 01 05 Sistem de monitorizare wireless a solului State-of-the-art Continut Introducere Arhitectura Agile
Exemplu in industrie
Importanta IoT in agricultura
Hardware, software
Metoda Scrum
Backlog, Epice
05
Scenarii de utilizare

## Slide 3: Introducere 01
Importanta IoT in agricultura

## Slide 4: Schimbările climatice
Romania se confrunta cu fenomene globale: seceta, valuri de caldura, variatii de precipitati.
In 2023, mai mult de 70% din culturile de grau, ovaz si rapita au fost compromise.
Dobrogea, sudul Campiei Romane risca aridizare si desertificare.
Temperatura media anuala in Romania a crescut cu 0.5°C-1°C.

## Slide 5: State-of-the-art 02
Sensoterra

## Slide 6
Tehnologie LoRa
Distante mari de transmitere a datelor
Compact
Promite autonomie a bateriei de 6-8 ani
Autonomie
Dimensiuni mici, in cele doua variante, single depth, mixt depth

## Slide 7: My areas of expertise
Single depth
Multi depth

## Slide 8: Sistem de monitorizare wireless a solului 03

## Slide 9: Mod de functionare
Pentru alimentarea bateriilor
Loc pentru vizualizare date
Date despre teren
LoRa pentru transmitere date
Dashboard
Energie solara
Transmitere
Masuratori
1
2
3
4

## Slide 10: Tehnologii
TheThingsNetwork
Pentru incarcarea bateriilor
Panouri solare
Pentru programarea placutei
Arduino IDE
Transmiterea datelor la distante mari
LoRa
Pentru vizualizare date
Pentru accesare gateway LoRa
Grafana
Baza de date fluida
InfluxDb
1
2
3
4
5
6

## Slide 11: Arhitectura 04

## Slide 12: Arhitectura hardware
Panou solar 5W 6V
Regulator tensiune si MPPT
Baterii 18650
AdaFruit Feather 32u4 RFM95
Senzor temperature ambient DHT22
Senzor temperature sol DS18B20
Senzor umiditate sol SEN0193
Antena LoRa
Cutie rezistenta la apa

## Slide 13: Arhitectura software
Arduino IDE
TheThingsNetwork
Grafana
InfluxDb

## Slide 14: Agile 05
Scrum

## Slide 15: Scrum

## Slide 16: Scrum
Folosind metode Agile, precum Scrum, putem imparti task-uri pentru finalizarea sprint-ului si realizarea proiectului.
In epice avem imparite categorii specifice. Un task poate contribui pe partea hardware, software sau cercetare.
Este important sa avem o lista detaliata, imparita pe To do, In progress si Done, in backlog-ul proiectului.

## Slide 17: Scenarii de utilizare 06

## Slide 18: Diagrama UML scenarii de utilizare
Alimentare
Placa AdaFruit
Senzori transmitere date
Transmitere date
2
1
3
4
Mentenanta
Administrator
3
2
1
5
Afisare Dashboard
Inginer agronom
6
Montare sistem

## Slide 19: Concluzii
Datorita amenintarilor actuale globale si locale, este esential sa folosim resursele eficient si sa gasim solutii tehnologizate pentru adaptare.
Agricultura este un domeniu de baza si este prioritar adaptarea acesteia prin tehnologie.

## Slide 20: Multumesc!